Notations :
- L longueur du grand bras
- l longueur du petit bras
- α angle de la grande longueur avec la verticale
- β angle entre le grand bras et le petit.
- a distance entre axe et verticale
- b distance entre l’interrupteur et la verticale
- c hauteur de l’interrupteur
- h hauteur de la boîte

Position des points Q et P en fonction de l’angle :
left lbrace matrix{ Q_x = -a + L.sin %alpha ## Q_y = L.cos %alpha ## P_x = Q_x - l.cos %alpha = -a + L.sin %alpha -l.cos%alpha ## P_y = Q_y + l.sin %alpha = L.cos %alpha + l.sin %alpha } right none

Conditions pour le bras en appui sur l’interrupteur :
left lbrace matrix{ Q_x > 0 ## P_x = -b ## P_y = h+c } right none dlrarrow left lbrace matrix{ Q_x = -a + L.sin %alpha > 0 ## P_x = -a + L.sin %alpha - l.cos %alpha = -b ## P_y = L.cos %alpha + l. sin %alpha = h+c } right none dlrarrow left lbrace matrix{ L.sin %alpha > a ## L.sin %alpha - l.cos %alpha = a-b ## L.cos %alpha + l.sin %alpha = h+c } right none

Conditions pour que le bras soit horizontal lors de l’appui sur l’interrupteur
P_y = Q_y dlrarrow Q_x = -a + L.sin %alpha > 0 ## P_x = -a + L.sin %alpha - l.cos %alpha = -b ## P_y = L.cos %alpha + l. sin %alpha = h+c } right none dlrarrow left lbrace matrix{ L.sin %alpha > a ## L.sin %alpha - l.cos %alpha = a-b ## L.cos %alpha + l.sin %alpha = h+c } right none