Micromouse
6- Filtre de Kalman

---
Notations
X = état
  - Position (x,y), cap h
  - Vitesse longitudinale sl rotationnelle sr
Y = mesures
  - Capteurs de distance L, F et R
  - Encodeurs L et R
U = commandes
  - Commande des moteurs L et R

---
Prédiction
Xk+1 = F(Xk, Δt) + B(U)
  - F = fonction de transition, prend la position et la vitesse en paramètre
  - B = impact des commandes sur l’état (modifie la vitesse) - ignoré
Le KF est un filtre linéaire : F est une matrice et Xk+1 = FΔt.Xk
Exemple en 1 dimension : X = (x,s) position + vitesse
  - xk+1 = xk + Δt.sk et sk+1=sk (vitesse constante) ⇒ F=
La phase de prédiction permet d’estimer la nouvelle position
left [ matrix{ 1 # Δt ## 0 # 1 } right ]

---
Prédiction
- Xk est une variable aléatoire gaussienne N(μ, σ2) de dimension d.
- μ est un vecteur de dimension d et σ2 une matrice dxd (covariance).
- La position la plus vraisemblable est μ
- La phase prédiction permet de calculer μ, σ2 à l’étape k+1
  μk+1=Fμk σk+12=F.σk2.FT
- La covariance va augmenter puisqu’on combine l’incertitude sur la position avec l’incertitude sur la vitesse

---
Update