Notations :
- O point de rotation du bras
- L longueur du grand bras
- l longueur du petit bras
- α angle du bras principal avec la verticale
- β angle entre le bras principal et le petit bras.
- a distance entre axe et verticale
- b distance entre l’interrupteur et la verticale
- c hauteur de l’interrupteur
- h hauteur de la boîte

Position du point Q en fonction de l’angle α :
left lbrace matrix{ Q_x = -a + L.sin %alpha ## Q_y = L.cos %alpha } right none

Position du point P dans le repère centré en Q orienté selon le bras principal
left lbrace matrix{ P_x = -l.cos %beta ## P_y = l.sin %beta } right none

Position du point P dans le repère normal :
P_O = rot_%alpha (P_Q) + Q drarrow P_O = left ( matrix{cos %alpha # sin %alpha ## -sin %alpha # cos %alpha} right ) left ( matrix{-l.cos %beta ## l.sin %beta} right ) + left ( matrix {-a+L.sin %alpha ## L.cos %alpha } right )
donc
left lbrace matrix{ P_x = -l.cos %beta .cos %alpha + l.sin %beta .sin %alpha -a + L.sin %alpha ## P_y = l.cos %beta .sin %alpha +l.sin %beta .cos %alpha + L.cos %alpha } right none

=============================

Position des points Q et P en fonction de l’angle :
left lbrace matrix{ Q_x = -a + L.sin %alpha ## Q_y = L.cos %alpha ## P_x = Q_x - l.cos %alpha = -a + L.sin %alpha -l.cos%alpha ## P_y = Q_y + l.sin %alpha = L.cos %alpha + l.sin %alpha } right none

Conditions pour le bras en appui sur l’interrupteur :
left lbrace matrix{ Q_x > 0 ## P_x = -b ## P_y = h+c } right none dlrarrow left lbrace matrix{ Q_x = -a + L.sin %alpha > 0 ## P_x = -a + L.sin %alpha - l.cos %alpha = -b ## P_y = L.cos %alpha + l. sin %alpha = h+c } right none dlrarrow left lbrace matrix{ L.sin %alpha > a ## L.sin %alpha - l.cos %alpha = a-b ## L.cos %alpha + l.sin %alpha = h+c } right none

Conditions pour que le bras soit horizontal lors de l’appui sur l’interrupteur
P_y = Q_y dlrarrow Q_x = -a + L.sin %alpha > 0 ## P_x = -a + L.sin %alpha - l.cos %alpha = -b ## P_y = L.cos %alpha + l. sin %alpha = h+c } right none dlrarrow left lbrace matrix{ L.sin %alpha > a ## L.sin %alpha - l.cos %alpha = a-b ## L.cos %alpha + l.sin %alpha = h+c } right none