Micromouse
4- Calibration des paramètres

---
Paramètres à trouver
- PID capteurs, PID moteur
- Résolution des encodeurs
- Vitesse max
- Ecartement des roues

---
Paramètres PID capteurs et moteurs
- Servent à centrer le robot le plus rapidement
- 1ers essais : ki=kd=0, plusieurs essais de kp (manuel)
  - On récupère les erreurs pour voir la courbe et la valeur de kp
  - ⇒ Besoin d’afficher une courbe sur l’IHM
- 2e essais : kd=0, kp précédent, plusieurs essais de ki (manuel)
- 3e essais avec kd
- Recherche automatique : plage autour de kp, ki, kd
  - Matrice en fonction de kp, ki, kd et recherche du minimum

---
Paramètres PID capteurs et moteurs
- Objectif : minimiser la distance de stabilisation
  - Quelle définition de « stabilisation » ?
  - Comment mesurer la distance ?
- s=Σ|e| sur n itérations, stabilisé si s<s_max
- Distance mesurée à partir de la position du robot (encodeurs)
  - ⇒ Il faut la résolution des encodeurs

---
Résolution des encodeurs
- Calcul possible si on connaît la distance parcourue en ligne droite
- Il faut un PID capteurs à peu près calibré (peu d’oscillations)
- On avance en ligne droite face à un mur
  - Distance de départ > Dmax (40-50 cm)
  - Arrêt près du mur
  - Moyenne sur plusieurs expériences