Micromouse
2- Mécanique

---
Architecture matérielle du robot
- Châssis rond diam 10 cm
- 2 moteurs avec encodeurs
- Double contrôleur de moteurs
- 3 capteurs de distance (front, L+R)
- Microcontrôleur ESP32
- Alimentation batterie 7.2v

---
Moteurs et contrôleur
- Moteur Pololu 6V, 31000 t/mn
- Réducteur 150:1 ⇒ 210 t/mn
- Roues 32 mm ⇒ Vmax 35 cm/s (théorique !)
- Contrôleur moteur TB6612FNG
  - Le microcontrôleur ne peut pas fournir de courant ⇒ 2 ponts en H
  - 1 I/O de sens par moteur
  - Commande des moteurs en PWM

---
Encodeurs
- Aimant + capteurs effet Hall sur l’axe du moteur
- 3 impulsions par tour, réd. 150:1, développement roues 100,5mm
  - ⇒ Résolution théorique de 100,5/450=0,22 mm par impulsion
- 2 capteurs : permet de connaître le sens de rotation
  - Impulsion A avant ou après impulsion B

---
Capteurs de distance
- Capteur LIDAR Pololu 4064, distance entre 3mm et 500 mm
- TTF = Time to flight. Mesure la durée d’aller-retour lumière IR
  - Moins sensible à la lumière ambiante que les capteurs IR classiques
  - Mais plus lent
- Dmax dépend de la réflectance, 400 mm sur du blanc en pratique
- Précision ~3mm, bruit important
- Protocole = durée d’impulsion : d=3(t-1000)/4
- 1 mesure entre 5 et 20 ms
  - A 35 cm/s, précision de 5mm environ

---
Microcontrôleur
- ESP32 WROOM sur carte devkit
- 2 coeurs, 240 MHz, 512 kB RAM, 4Mo Flash
- Wifi, Bluetooth, 30 GPIO, SPIFFS (Filesystem)
- OTA : mise à jour firmware et SPIFFS en Wifi
- Interruptions timers (4 timers 64 bits), GPIO
- Beaucoup de librairies, compatible Arduino

---
Alimentation
- Batterie LiPo 2S, entre 7 et 8,4V selon la charge de la batterie
- Besoins : ESP32 = 5V ou 3,3V, LIDAR = 3,3V, moteurs 6 V
- Convertisseur TRACO TSR2450 : 5V à partir de la batterie
- Convertisseur 5V → 3,3V intégré sur la carte ESP
  - Etudier si on peut n’utiliser que le convertisseur de la carte ESP
- Moteurs alimentés directement sur la batterie (PWM < 100 %!)

---
Cartes et câblage
- PCB support contrôleur moteur
- Connecteurs moteurs, carte ESP32, encodeurs, batterie PCB support ESP32
  - Convertisseur 5V TRACO, 10 PINs d’alim 5V et 3,3V
  - Déport des pins ESP32
  - 2 pins PWM moteur, 2 pins direction moteur
  - 2x2 pins encodeurs
  - 3 pins capteur distance + alim